Územní studie pro rozvojovou lokalitu KF-OV4 v místní části Kfely, Ostrov

Zadání

Srpen 2009

I.	Základní údaje

a)	Vymezení řešeného území

Řešeným územím je rozvojová plocha KF-OV4, která se nachází při východní hranici místní části Kfely u Ostrova a přímo sousedí s katastrálním územím Ostrov nad Ohří. Rozvojová lokalita má celkem výměru cca 24 388m2. Na severu tato lokalita navazuje na další rozvojovou lokalitu a to KF-B42 určené pro výstavbu rodinných domů. Tyto dvě rozvojové lokality jsou od sebe odděleny pruhem zeleně. Na jihu a na západě tato lokalita sousedí s již zastavěnými pozemky rodinnými domy.

b)	Důvody pro pořízení územní studie a stanovení hlavních cílů rozvoje území

Důvodem pořízení územní studie pro rozvojovou lokalitu KF-OV4 v místní části Kfely u Ostrova je prověření rozvojových možností podrobnějším územně plánovacím podkladem a prověření aktuálního stavu základních podmínek využití tohoto rozvojového území.

c)	Požadavky vyplývající pro zájmové území z platného Územního plánu města Ostrov a platné obecně závazné vyhlášky o závazné části Územního plánu města Ostrov

Dle platného Územního lánu města Ostrov je uvedené rozvojová lokalita součástí území s funkčním využitím „Území občanského vybavení s převahou zeleně. Na základě této skutečnosti vyplývají z platného Územního plánu Města Ostrov pro uvedenou rozvojovou lokalitu KF-OV4 následující regulativy:

### Území občanského využití s převahou zeleně

- Doporučené využití: plochy se stavbami a zařízeními občanského vybavení, na nichž převládá vysoká či nízká zeleň.

- Přípustné využití: služební byty.

- Nepřípustné využití: obytné domy a rodinné domy, ČS PHM, výroba všeho druhu.

### Rozvojová plocha č. KF – OV4

Katastrální území:			Kfely u Ostrova

Funkční využití území: 		občanské vybavení s převahou zeleně

Index zastavění pozemku: 		20

Forma zastavění: 			sportovně rekreační areál v bývalé těžebně

Maximální počet podlaží: 		I.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: 	respektovat val s mimolesní zelení na severu, venkovní vedení 22kV

Prvky ÚSES - Biokoridory regionální a místní navržené:

Poř. číslo:		30

Spojnice:		bc 29 – bk 1007

Průběh:		Zarostlými rybníky – olše,  vrby, břízy, osiky k Bystřici

Typ prvku:		biokoridor

Úroveň:		místní

Funkčnost:		funkční

Opatření:		Obnovit soustavu rybníků, břehové porosty zachovat

Ze chválené změny č. 11 ÚPM vyplývá požadavek na zřízení retenční nádrže pro odvodnění rozvojové lokality nacházející se severně od zájmového území a dále požadavek na dopravní napojení rozvojové plochy KF – BČ2 v k.ú. Kfely u Ostrova. Výkres této změny č. 11 ÚPM Ostrov je součástí zadání pro výběrové řízení.

II. 	Požadavky na zpracování studie

d)	Požadavky vyplývající ze širších vztahů řešeného území

Řešené území se nachází v oblasti, která je z jižní a západní strany již zastavěna rodinnými domy a ze severní strany je zástavba plánována. Vzhledem k této skutečnosti bude nutné v rámci širších vztahů vyřešit optimální přístupové trasy k této rozvojové ploše s respektováním valu zeleně na severní straně.

e)	Požadavky na územní řešení zohledňující hodnoty v území (přírodní, historické, urbanistické, kulturní atd.)

Z hlediska přírodních hodnot bude při zpracování této studie respektován funkční regionální biokoridor č. 30, který zasahuje do zájmového území v severovýchodní části. Dále bude respektován val zeleně na severní straně toho území.

f)	Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a hospodářských údajů a výhledů

Rozvojová plocha nabídne nové pozemky pro sportovně rekreační areál pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí. Studie prověří dvě varianty. První varianta bude řešit celé území rozvojové lokality včetně pozemků v soukromém vlastnictví a druhá varianta prověří pouze lokalitu týkající se pozemků majetku města Ostrov. Součástí studie bude i mapa vlastnických vztahů a to nejen na vlastní rozvojovou lokalitu ale i na koridory sítí dopravní a technické infrastruktury pro přípojky pro danou lokalitu. V rámci řešené lokality budou navržena vhodná sportoviště (typy včetně povrchů), zázemí daných sportovišť s napojením na potřebné sítě technické infrastruktury.

g)	Požadavky na řešení dopravy, veřejného a technického vybavení a nakládání s odpady

V rámci dopravního řešení studie prověří přístupové komunikace k této rozvojové lokalitě včetně dopravy v klidu (parkování) a přístup pro pěší.

h)	Požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na ochranu a tvorbu životního prostředí, zdravých životních podmínek a ochranu krajiny

Studie bude respektovat stávající regionální biokoridor č. 30, který zasahuje do zájmového území ze severovýchodní strany. Dále bude respektován val zeleně v severní části zájmového území.

i)	Požadavky na nutné asanační úpravy

Asanační úpravy v rozvojové lokalitě nejsou požadovány – lokalita je doposud nezastavěná.

j)	Okruhy problémů k řešení

- stanovení závazných regulačních podmínek pro případnou zástavbu v dané rozvojové lokalitě

- na úseku dopravy vyřešit přístupové komunikace k rozvojové lokalitě a dopravu v klidu (parkování)

- stanovení vlastnických vztahů v zájmovém území a koridorů pro přivedení dopravní a technické infrastruktury k uvedené rozvojové lokalitě.

- vyřešit napojení lokality na technickou infrastrukturu a na základě

k)	Požadavky na rozsah a způsob zpracování územní studie

Urbanistická studie bude členěna:

na část textovou: 	- průvodní zpráva

- odborný odhad nákladů na realizaci technické infrastruktury v členění viz výše

a  část grafickou:	- situaci širších vztahů 		M 1:5000

- výkres funkčního využití území,  	M 1:1000

- celková situace řešení		M 1:1000

- dopravní řešení, 			M 1:1000

- technické vybavení,			M 1:1000

- regulační výkres, 			M 1:1000

- aktuální výkres vlastnických vztahů (k datu vyskladnění studie) s umístěním záměru		M 1:1000

- event. dopady na další složky

a dokladovou část: 	- dokladová část bude obsahovat požadavky dotčených orgánů a institucí. Tato stanoviska dotčených orgánů státní správy a institucí k navrhovanému řešení zajistí zhotovitel.

l)	Podklady pro zpracování územní studie

Analogové podklady: 	- Územní plán města Ostrov,

Digitální podklady:		- snímek katastrální mapy ke dni 17.6.2009

- ZABAGED

- ortofotomapa

- podklady z územně analytických podkladů

- geodetické zaměření lokality (polohopis a výškopis)

m)	Průběh zpracování

V průběhu zpracování bude studie konzultována se zadavatelem na celkem 3 výrobních výborech svolaných v místě zadavatele.

Uchazeč v nabídce navrhne požadavek na součinnost a způsob spolupráce zpracovatele a zadavatele (harmonogram jednotlivých etap a konzultací).

n)	Formáty a počty vyhotovení územní studie

Výsledná studie bude předána 1x v digitální podobě (textová část ve formátu PDF, DOC, tabulková část ve formátu  PDF, XLS, grafická část ve formátu  PDF, DWG DGN, případně SHP) a v počtu 4 paré  v tištěné podobě.

o)	Termín předání díla

Navrhovaný termín předání díla – 12/2009

###### Zpracoval:  Pavel Výborný, odbor rozvoje a územního plánování MÚ Ostrov, srpen  2009

Přílohy:

1) Výřez Územního plánu města Ostrov včetně změny č. 11 ÚPM

2) Zákres zájmového území v katastrální mapě včetně vlastnických vztahů M 1:1500

3) Další podklady – viz. bod II) odst. l) zadání územní studie.