# Město Ostrov

na adrese Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

zastoupené odborem rozvoje a územního plánování,

ve smyslu § 6 Zákona 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek Města Ostrov

si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky

na zpracování zakázky

Revitalizace lokality „Kopec“, Lidická ulice, Ostrov

na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití

- dvoustupňová dokumentace

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla se v této výzvě rozumí zpracování dvoustupňové projektové dokumentace řešení revitalizace stávající plochy veřejné zeleně - lokality „Kopec“, Lidická ulice, Ostrov na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití, v rozsahu a za podmínek níže uvedených. Vlastní projektové dokumentaci bude předcházet jednoduchá variantní studie řešení.

## 1.1. Popis zájmového území

Zájmové území se nachází v krátké docházkové vzdálenosti od centra „nového“ města, je ve městě svou velikostí, polohou a výškovým uspořádáním jedinečnou plochou veřejné zeleně. Vyvýšené území nad městem je dosud nezatížené zástavbou, nabízí se odtud rozhled po celém městě, na panorama Krušných hor na severu a Doupovských hor na východě. Při pohledu na jih jsou pak vnímatelné Šemnická skála a Andělská hora.

Zájmové území ze západu sousedí s budovou městského úřadu, z jihozápadu se nachází rozestavěné Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov - nová střední průmyslová škola pro cca 700 studentů. Z jihu navazují plochy pro zahrádky a z východu rozvojová lokalita pro bydlení, kde je navržena (a dosud nerealizována) výstavba rodinných domů. Severní hranici zájmového území tvoří část ulice Lidická a sídliště s panelovými bytovými domy.

Lokalita je od doby vzniku „nového“ Ostrova (od 50. let minulého století) užívána jako veřejná zeleň. V minulosti zde byly zrealizovány chodníky, provedena výsadba, vybudováno veřejné osvětlení. Do současné doby se však z původního vybavení téměř nic nedochovalo. V minulosti neprobíhala a ani dnes neprobíhá pravidelná údržba vegetace, pouze namátkové zásahy vyvolané aktuálním stavem. Původní koncepce řešení výsadeb je rozpadlá, vegetace postrádá věkové rozvrstvení, je druhově chudá a jen ze zbytků alejí lze tušit původní záměr. Plochy jsou zarostlé náletovou zelení, lokálně jsou udržovány zahrádkáři (sekání trávy u oplocení zahrádek), lokálně jsou zahrádkáři využívány jako odložiště odpadu z údržby zeleně zahrádek.

I přes tento fakt a možná právě pro svůj potenciál, je zájmové území hojně navštěvováno dětmi a mládeží z přilehlého sídliště. Malé travnaté plácky umožňují míčové hry, členitý terén a bujná vegetace pak dobrodružné hry dětí. Přes území vedou denně využívané cesty ke gymnáziu, vlakovému nádraží a v budoucnu i na průmyslovou školu. Zájmové území však také slouží k venčení psů. V současné době je zájmové území tedy nejen tranzitní místo, ale i prostor pro trávení volného času.

I přes opomíjenou údržbu a možná právě pro ni je potenciál tohoto místa z pohledu urbanistické struktury města, unikátní a významný (poloha, situování). Navíc je zájmové území územním plánem určeno jako nezastavitelné.

Cílem zadavatele je toto zájmové území zrevitalizovat a oživit, za podpoření potenciálu, který nabízí, s maximálním těžištěm v zeleni, včetně té stávající, a za zachování či usměrnění a doplnění stávajících funkcí, které pro obyvatele toto území zajišťuje.

Zadavatel klade důraz především na řešení zeleně - návrh vhodné revitalizace a maximální možné využití a optimální doplnění zeleně stávající novými výsadbami.

Z technických prvků zadavatel předpokládá návrh řešení komunikací (cest, pěšin), odpočinkových ploch, mobiliáře, veřejného osvětlení (veřejné osvětlení min. v místech tranzitu pěších) a případné doplnění o herní prvky, sportovně rekreační aktivity, které by svým výtvarným řešením a nerušivým provozem podtrhly jedinečnost tohoto zájmového území, nicméně mohly být dětmi užívány běžně, bez omezení. Zpracovatel také může navrhnout využití i pro jiné věkové skupiny, než jen děti a mládež. Návrh řešení nebude eliminovat užívání území imobilními osobami. Převažující funkce území však zůstane zachována - veřejná zeleň.

Rozsah zájmového území činí cca 9,6 ha a je tvořeno následujícími pozemky s výměrami:

| pozemek | výměra v m2 |
| --- | --- |
| 224/110 | 18.960 |
| 224/472 | 502 |
| 224/471 | 1.430 |
| 2716/1 | 863 |
| 440/2 | 18.388 |
| 2716/2 | 1.865 |
| 440/7 | 4.644 |
| 440/1 | 29.922 |
| 395/2 | 19.082 |
| celkem | 95.656 |

## 1.2. Širší vztahy, vazby na plánovaný rozvoj v bezprostředním okolí

Jak již bylo v popisu zájmového území uvedeno, sousedí toto s budoucím areálem střední školy -Centrem technického vzdělávání Ostrov. Jedná se o  přestavbu objektu bývalé základní školy a přístavbu nového objektu. S tím souvisí i předpokládaný nárůst počtu studentů, s jejichž užíváním zájmového území je potřeba počítat. Dalším plánovaným projektem je výstavba nové sportovní haly v prostorách za městským úřadem a rozvojové lokality pro bydlení. Zpracovávaná dokumentace musí být tedy s těmito projekty v souladu.  Pouze ve fázi studie bude navrženo řešení i v ploše, kam je situováno umístění sportovní haly (na sportovní halu je vydáno územní rozhodnutí - realizace je však podmíněna dostupností finančních prostředků na realizaci) - tzn. min. jedna z variant studie bude navrhovat řešení zájmového území s předpokladem výstavby nové sportovní haly.

## 1.3. Vztah zájmového území  k ÚPD Ostrov

Dle schváleného územního plánu města Ostrov je zájmové území  rozděleno do několika částí. Vlastní zájmové území má funkční využití Veřejná zeleň. Prostor za MěÚ Ostrov (západní část) je veden jako rozvojová lokalita S6 – smíšené území městské (zde je plánována výstavba nové sportovní haly). Okolí budoucí průmyslové školy (CTVO) je určeno jako OV – území občanského vybavení. Lokalita zahrádek, je RI – územím rekreace individuální – zahrádkářská kolonie. Řešená lokalita částečně zasahuje také do ploch současných garáží. Na tyto plochy však byla schválena změna ÚP na území určené k asanaci a pro výstavbu komunikace propojující ulici Lidickou s hlavní ulicí.

Definice funkčních využití dle ÚPD:

Veřejná zeleň – Z

(1) 	Doporučené využití: plochy nelesní a nezemědělské zeleně, tj. parky, ostatní veřejná zeleň, svahová a ochranná zeleň, hřbitovy, polyfunkční dětská hřiště bez vybavení

(2) 	Přípustné využití: liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybavení území a stavby, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch, pokud nebudou mít negativní vliv na základní funkci, úpravy vodních toků a nádrží

(3) 	Nepřípustné využití: umisťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

### Rozvojová plocha č. S6

Katastrální území: Ostrov nad Ohří

Funkční využití území: smíšené území městské

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba

Maximální počet podlaží: 5.N.P. + podkroví

Ochranné režimy a limity: velký sklon terénu

Smíšené městské území – Sm

(1) 	Doporučené využití: nebytové domy s provozovnami nerušících služeb a nerušící drobné výroby.

(2) 	Přípustné využití: zařízení školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, sportovní, obchodní, ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby a nerušící drobná výroba, bytové domy s provozovnami, rodinné domy.

(3) 	Výjimečně přípustné: ČS PHM bez servisů a opraven, zábavní zařízení.

(4) 	Nepřípustné využití: tržnice, objekty průmyslové výroby a skladů.

Tato plocha byla rozšířena změnou územního plánu.

Občanské vybavení – Ov

(1) 	Doporučené využití: stavby pro zařízení školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, sportovní, obchodní, veřejného stravování, administrativní, požární ochrany, nerušící služby, dočasné ubytování, zařízení bezpečnosti a armády .

(2) 	Přípustné využití: služební byty v nebytových domech.

(3) 	Nepřípustné využití: obytné domy, rodinné domy, ČS PHM, tržnice, výroba všeho druhu.

Rekreace individuální – Ri

(1) 	Doporučené využití: chatky v zahrádkářských koloniích do zastavěné plochy 30 m2, produkční zahrady, objekty k individuelní rekreaci do zastavěné plochy 80 m2 v zahradách, sklady zahrádkářských potřeb.

(2) 	Přípustné využití: parkovací a odstavné plochy se zelení (související s vymezeným funkčním využitím), dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.

(3) 	Výjimečně přípustné: zařízení malá ubytovací, zařízení veřejného stravování, zařízení malá obchodní, služební byty.

(4) 	Nepřípustné využití: garáže, služby, výroba všeho druhu a sklady.

Ulice Lidická je v územním plánu evidována jako BM – bydlení městské a částečně jako komunikace.

Bydlení městské – Bm

(1) 	Doporučené využití: bydlení v bytových domech.

(2) 	Přípustné využití: domy s provozovnami (zařízení malá ubytovací, veřejné stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální), stavby pro zařízení sportovní a malá obchodní pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí, bydlení v rodinných a nebytových domech.

(3) 	Výjimečně přípustné využití: stavby pro zařízení malá ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby, školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální.

(4) 	Nepřípustné: umísťovat provozy s negativním účinkem na své okolí, zejména na kvalitu ovzduší a hluku.

Komunikace – K

(1) 	Doporučené využití: komunikace a státní silnice (všechny kategorie), parkoviště, pěší zóny, veřejná prostranství, cyklostezky.

(2) 	Přípustné využití: záchytná parkoviště, lesní a polní účelové cesty.

(3) 	Nepřípustné využití: hromadné a řadové garáže, ČS PHM, objekty pro bydlení, služební byty.

Na část území v Lidické ulici východ byla vydána změna územního plánu, která rozšiřuje prostor komunikace.

Kopie výkresu územního plánu města Ostrov včetně změn tohoto ÚP bude zpracovateli poskytnuta jako podklad pro vlastní zpracování dokumentace.

Veřejná zakázka bude zpracována jako dvoustupňová projektová dokumentace. V první fázi navrhne zpracovatel ve variantách možná řešení lokality. Tyto varianty doloží odborným odhadem nákladů na realizaci. Vybraná a projednaná varianta bude dopracována do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (ohlášení stavebnímu úřadu), případně povolení jiného příslušného orgánu. Zadavatel nepředpokládá umístění takových staveb, které by vyžadovaly územní řízení.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, platnými právními předpisy, ČSN, ostatními normami a metodikami upravujícími přípravu staveb.

Zpracovatel projedná řešení s dotčenými orgány a institucemi dotčenými navrženým řešením.

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny v rámci tohoto zadávacího řízení není výkon autorského dozoru. Tento bude realizován v případě potřeby na základě samostatné smlouvy.

## 1.4.Studie bude obsahovat:

Současný stav

I. Podklady a průzkumy

- Základní údaje o pozemcích (současné využití pozemků, chráněné zájmy a limity, ochranná pásma, ochrana přírody .......)

- Vztah řešeného území ke stávající ÚPD (funkční využití ploch v řešeném území, v navazujícím okolí, význam v urbanistické struktuře sídla .......)

- Zhodnocení stávající kompozice, kompoziční východiska (rozbor kompozičního potenciálu místa a možnost jeho dalšího využití, rušivé faktory a způsob jejich eliminace ..........)

- Zhodnocení stávajícího stavu vybavení, provozu, terénních a stanovištních podmínek (současný stav území, technických prvků, vegetace, využití území, střety, cílová místa, omezení, rizika.......)

Návrhová část

II.  Základní údaje

- Identifikační údaje (řešené území, název akce, sídlo, objednatel, projektant, datum)

- Dotčené pozemky a majetkové vztahy (soupis vlastníků pozemků dotčených akcí, pozemková omezení ....)

- Předmět, obsah a cíle řešení

- Soupis použitých (výchozích) podkladů

III. Koncepce řešení (ve variantnách)

- Popis koncepce řešení (ústřední myšlenka a záměr autora, cílové skupiny, prostředky k dosažení záměru, obecný popis navrhovaných objektů)

- Návrh programu řešeného území

- Návrh provozu řešeného území

- Koordinace rozvoje území  (koordinace záměru s ostatními rozvojovými záměry v území)

dále u vybrané varianty:

# IV. Kompoziční a provozní celky

(soubory stavebně technických či vegetačních prvků s určitou převažující funkcí či programem)

- Vymezení a definování navržených kompozičních a provozních celků v zájmovém území

- Lokalizace kompozičních a provozních celků, vzájemné vazby (vymezení hranic a provozních vazeb k okolí)

- Skladba a vymezení technických a vegetačních prvků (popis, funkce, materiálové provedení)

V. Stavebně technické prvky

- východiska návrhu - funkční požadavky, prostorové souvislosti, obecné požadavky a podmínky

- Návrh vybavení území infrastrukturou a technickými prvky, terénní úpravy (v návaznosti na okolní infrastrukturu, popis, zdůvodnění .....)

# VI. Vegetační prvky

- východiska návrhu - funkční požadavky, prostorové souvislosti, obecné požadavky a podmínky

- Návrh vybavení území, popis vegetačních prvků (základní popis vegetačních prvků, především ve vztahu k jeho primární funkci, kompozici, provozu, zdůvodnění ..... )

- Návrh na odstranění vegetačních prvků – dřevin, porostů (specifikace, zdůvodnění)

- Návrh nově zakládaných vegetačních prvků (rámcový výběr taxonů, velikostní limity, prostorové parametry, základní vlastnosti a funkce,  stanovení pěstebního cíle u porostů)

VII. Mobiliář

- východiska návrhu - funkční požadavky, prostorové souvislosti, obecné požadavky a podmínky

- Návrh vybavení území (rámcový popis, schéma, parametry, materiál ......)

VIII. Doporučení

(např. doporučení změn v ÚPD, průzkumů ......)

# XI. Odborný odhad nákladů (ve variantách)

po jednotlivých celcích

Studie bude členěna na část textovou, grafickou a odborný odhad nákladů.

Projektant může doplnit textovou část o další kapitoly dle svého odborného uvážení.

Studie bude předána 1x v digitální podobě (ve formátech DOC nebo XLS – dle tipu dokumentu a výkresy v DWG (či DGN), a současně v PDF) a v počtu 4 barevných paré  v tištěné podobě.

## 1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat:

Současný stav

I. Podklady a průzkumy

- Základní údaje o pozemcích (současné využití pozemků, chráněné zájmy a limity, ochranná pásma, ochrana přírody .......)

- Vztah řešeného území ke stávající ÚPD (funkční využití ploch v řešeném území, v navazujícím okolí, význam v urbanistické struktuře sídla .......)

- Zhodnocení stávající kompozice, kompoziční východiska (rozbor kompozičního potenciálu místa a možnost jeho dalšího využití, rušivé faktory a způsob jejich eliminace ..........)

- Zhodnocení stávajícího provozu (současný stav využití, střety, cílová místa, omezení, rizika.......)

- Zhodnocení stávajících stavebních a technických prvků (zastoupení, využití, stav, funkce ........)

- Zhodnocení stávajících vegetačních prvků (zastoupení vegetačních prvků, popis, funkčnost, potenciál a perspektiva na stanovišti, omezující faktory; výchozí podklad - dendrologický průzkum - ing.Kohlová, 2007 a  MISOT s.r.o., 2008)

- Zhodnocení stavu drobné architektury (zastoupení, využití, stav, funkce ........)

- Zhodnocení terénních a stanovištních podmínek dle vizuálního posouzení, stavu a výskytu vegetace a predikce vhodnosti pro nové výsadby, stavební úpravy, užívání

Návrhová část

II.  Základní údaje

- Identifikační údaje (řešené území, název akce, sídlo, objednatel, projektant, datum)

- Dotčené pozemky a majetkové vztahy (soupis vlastníků pozemků dotčených akcí, pozemková omezení ....)

- Předmět, obsah a cíle řešení

- Soupis použitých (výchozích) podkladů

- Soupis předpokládaných účastníků řízení

III. Koncepce řešení

- Popis koncepce řešení (ústřední myšlenka a záměr autora, cílové skupiny, prostředky k dosažení záměru, obecný popis navrhovaných objektů)

- Popis stavby (popis a vymezení technických, vegetačních prvků, vliv záměru na ŽP .....)

- Návrh programu řešeného území

- Návrh provozu řešeného území

- Koordinace rozvoje území  (koordinace záměru s ostatními rozvojovými záměry v území)

# IV. Kompoziční a provozní celky

(soubory stavebně technických či vegetačních prvků s určitou převažující funkcí či programem)

- Vymezení a definování navržených kompozičních a provozních celků v zájmovém území

- Lokalizace kompozičních a provozních celků, vzájemné vazby (vymezení hranic a provozních vazeb k okolí)

- Skladba a vymezení technických a vegetačních prvků (popis, funkce, materiálové provedení)

V. Stavebně technické prvky

- východiska návrhu - funkční požadavky, prostorové souvislosti, obecné požadavky a podmínky

- Návrh vybavení území infrastrukturou (inž. sítě) a technickými prvky vč. komunikací (cest, chodníků, pěšin), odpočívadel (v návaznosti na okolní infrastrukturu, popis, technické řešení, kapacity, body napojení, materiálové řešení, zdůvodnění .....)

- Terénní úpravy a modelace (popis řešení, zdůvodnění ......)

- Návrh údržby včetně její četnosti

VI. Vegetační prvky

- východiska návrhu - funkční požadavky, prostorové souvislosti, obecné požadavky a podmínky

- Návrh vybavení území, popis vegetačních prvků (popis vegetačních prvků, především ve vztahu k jeho primární funkci, kompozici, provozu, zdůvodnění ..... )

- Vymezení pěstebního cíle vegetačních prvků (návrh prostorových parametrů, zdůvodnění)

- Návrh na odstranění vegetačních prvků – dřevin, porostů (specifikace, zdůvodnění)

- Návrh na ochranu ponechaných dřevin, porostů (specifikace ochrany při stavební činnosti)

- Návrh pěstebních opatření stávající vegetace

- Návrh nově zakládaných vegetačních prvků (výběr taxonů, velikostní limity, prostorové parametry, základní vlastnosti a funkce,  stanovení pěstebního cíle u porostů)

- Koordinace s výsadeb s technickým vybavením

- Koordinace výsadeb a ochranných opatření s realizací stavebních úprav

- Návrh údržby včetně její četnosti

- Osazovací plán

VII. Mobiliář

- východiska návrhu - funkční požadavky, prostorové souvislosti, obecné požadavky a podmínky

- Návrh vybavení území

- Typy, herní prvky, lavičky, odpad. koše (rozmístění, popis, schéma, parametry, způsob provedení, montáže,  materiál, doporučení konkrétních výrobků nebo popis výtvarného řešení výrobků ......)

- Návrh údržby včetně její četnosti

VIII. Doporučení

(např. doporučení změn v ÚPD, vymezení požadavků na další stupně PD, průzkumy ......)

IX. Etapizace opatření a činností

X. Priority funkční a časové

# XI. Výkaz výměr a rozpočet

# XII. Odborný odhad provozních nákladů

# XIII. Dokladová část

Projektová dokumentace bude členěna na část textovou, grafickou, dokladovou (projednání s dotčenými orgány a organizacemi), výkaz výměr, rozpočet, odborný odhad provozních nákladů.

Projektant může doplnit projektovou dokumentaci o další kapitoly dle svého odborného uvážení.

Projektová dokumentace bude předána 1x v digitální podobě (ve formátech DOC nebo XLS – dle tipu dokumentu a výkresy v DWG (či DGN), a současně v PDF) a v počtu 6 barevných paré  v tištěné podobě.

2. Podklady pro zpracování studie

Zadavatel poskytne zpracovateli pro zpracování studie, do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo,  následující podklady:

- zákres zájmového území v katastrální mapě (v tištěné podobě)

- snímek katastrální mapy (v digitální podobě)

- územní plán města Ostrova, vč. související změny ÚPM (v tištěné podobě)

- dendrologický průzkum lokality (ing.Kohlová, 2007, MISOT s.r.o, 2008 - v digitální podobě)

- zákres plánované sportovní haly v území (v tištěné podobě)

- zákres CTVO v území (v tištěné podobě)

- geodetické zaměření lokality - polohopis, výškopis (v digitální podobě)

- orientační zákres sítí technické infrastruktury v lokalitě (v digitální podobě)

- zákresy řešení navazujících rozvojových ploch pro bydlení (v tištěné podobě)

3. Termíny k provedení díla

Předpokládaný termín zahájení prací:  do 7.12. 2010

Předpokládaný termín dokončení variantní studie:  28.02.2011

Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace (včetně projednání s dotčenými subjekty):  01.06.2011

Zpracovatel uskuteční min. 3 výrobní výbory v průběhu zpracování studie (vstupní, průběžný, výstupní).  Na výrobním výboru, kde budou projednávány varianty řešení, předloží zpracovatel také odborný odhad nákladů na realizaci jednotlivých variant.

Zpracovatel uskuteční min. 2 výrobní výbory v průběhu zpracování projektové dokumentace (průběžný, výstupní),  přičemž při výstupním výrobním výboru bude projednán také rozpočet akce a předpokládané náklady na provoz a údržbu.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů :

Soutěže se může zúčastnit jen takový uchazeč, který splní zadavatelem požadovanou kvalifikaci.  Uchazeč kvalifikaci splní předložením následujících dokladů ke kvalifikačním předpokladům:

4.1. základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1., písm. a) – i) prokáže uchazeč o veřejnou zakázku čestným prohlášením dle § 62, odst. 2. – viz. příloha č. 2 (Formulář), a to originálem podepsaným oprávněnou osobou  uchazeče.

4.2. profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč o veřejnou zakázku:

- dle § 54, písm. a) kopií výpisu z Obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán,

- dle § 54, písm b) - kopií oprávnění k podnikání - živnostenským listem (oprávněním) na následující předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě nebo obdobné předměty podnikání odpovídající předmětu zakázky (projekční práce v zahradní architektuře, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, sadovnictví a krajinářství atp......)

4.3. Uchazeč o veřejnou zakázku prokáže technické kvalifikační předpoklady :

- dle § 56, odst. 2., písm. a) seznamem nejvýznamnějších realizovaných zakázek obdobného charakteru - projektových prací - za posledních 5 let. – viz. příloha č. 3 (Formulář). Srovnatelnými zakázkami se rozumí projektové dokumentace veřejné zeleně, městských parků, zahrady u školských či jiných zařízení, lesoparků, příměstských parků, přírodně rekreačních areálů atd.

4.4.  Uchazeč může splnění kvalifikace, kromě výpisu z Obchodního rejstříku, doložit i subdodavatelem spolu s dokladem o závazné spolupráci na zakázce.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena se rozumí jako cena smluvní a pro provedení díla ve stanoveném rozsahu jako maximální s tím, že v nabídce musí být uveden způsob jejího stanovení. Součástí nabídkové ceny jsou také doplňkový dendrologický průzkum, správní poplatky, fotodokumentace, reprografické práce, dokumentace předkládaná při projednávání s dotčenými subjekty, Nabídková cena dále zahrnuje všechna rizika, zisky a finanční vlivy, veškeré práce, činnosti a dodávky vyplývající se zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému provedení a dokončení díla dané povahy třeba.  V nabídce bude uvedena cena bez DPH, stanovení DPH dle příslušné sazby a celková cena vč. DPH. Součástí ceny díla nejsou náklady na projekční řešení oprav schodišť. Toto nebude ani předmětem díla. Dále součástí nabídkové ceny a předmětu plnění není výkon autorského dozoru

Stanovení ceny:

| Zpracování variantní studie |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

| Zpracování projektové dokumentace |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat minimálně tyto údaje a doklady v uvedeném pořadí:

- Identifikační údaje uchazeče, název a adresa firmy, telefon, fax, IČO, DIČ, jméno zástupce pověřeného k jednání o nabídce (Formulář - Krycí list nabídky - příloha č.1).

- čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady (originál) - Formulář - příloha č.2

- výpis z obchodního rejstříku (kopie)

- živnostenský list (oprávnění) (kopie)

- seznam zakázek obdobného charakteru (originál) - Formulář - příloha č.3

- další doklady ke kvalifikaci

- nabídková cena v členění dle čl.5.

- seznam případných subdodavatelů

- čestné prohlášení o závaznosti nabídky (Formulář - viz příloha č.4)

- harmonogram  zpracování (včetně návrhů termínů konání výrobních výborů).

- návrh smlouvy o dílo

- další doklady dle uvážení uchazeče

Uchazeč může ve své nabídce popsat rámcové řešení, na které se chce prioritně zaměřit při zpracování studie.

Všechny listy nabídky budou pevně spojeny (svázány) v jeden celek.

7.  Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria nabídkové ceny.

8. Platební podmínky, sankce

Na zpracování díla nebude poskytnuta záloha. Do 15 dnů po předání a převzetí zpracované a se zadavatelem projednané studie zpracovatel vystaví a zadavateli předá daňový doklad na cenu za provedení studie.

Do 15 dnů po předání a převzetí zpracované a projednané projektové dokumentace se zadavatelem a dotčenými subjekty zpracovatel vystaví a zadavateli předá daňový doklad na cenu za provedení projektové dokumentace.

Zadavatel je oprávněn ponechat si 20% z ceny díla do doby odstranění vad a nedodělků díla za každou část předmětu díla (za studii i projektovou dokumentaci).

Úhrada ceny díla na základě řádně předložené faktury bude zadavatelem provedena na účet zpracovatele. Splatnost faktur je 14 dní ode dne prokazatelného doručení zadavateli.

V případě nedodržení termínů plnění ze strany zpracovatele či proplacení faktury ze strany zadavatele se stanovuje sankce ve výši 0,5% z ceny díla (resp. části díla) za každý i započatý den prodlení.

9. Termín k podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 22.11.2010 (pondělí) do 12:00. Nabídky předložené po stanovené lhůtě budou ze soutěže vyloučeny.

10. Místo pro podávání nabídek

Adresa pro podávání nabídek :

Město Ostrov, na adrese: Městský úřad Ostrov, PODATELNA

Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov

IČO: 00254843, DIČ: CZ00254843, Tel.:353 801 111, Fax. 353 801 299

Nabídky lze také podávat osobně v podatelně MěÚ v nebo zaslat poštou na výše uvedenou adresu.

11. Označení nabídek

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených a zapečetěných obálkách s výrazným označením v levém horním rohu Revitalizace lokality „Kopec Ostrov“ - dvoustupňová dokumentace – NEOTVÍRAT“

Na obálce musí být razítko firmy nebo zpětná adresa.

12. Údaje zadavatele, kontaktní osoby

Zadavatel: Město Ostrov, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, tel.353 801 111, fax. 323 801 299, IČ 00254843, bank. spojení Komerční banka Karlovy Vary a.s., pobočka Ostrov, č.účtu 920-341/0100, osoby oprávněné jednat jménem zadavatele ve věcech technických: Ing. Alexandra Fürbachová, afurbachova@ostrov.cz,  vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, Ing. Romana Stolínová, rstolinova@ostrov.cz, referentka  odboru rozvoje a územního plánování.

13. Zadávací dokumentace  obsahuje:

- tuto výzvu k podání nabídky

- zákres zájmového území v katastrální mapě

- formuláře

14. Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nepřijmout, nebo veřejnou zakázku zrušit.

- Z hodnocení budou vyloučeny nabídky nesplňující tyto podmínky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit předmět plnění po zpracování studie nebo upravit rozsah plnění dle výše finančních prostředků, které má k dispozici.

- Výsledek soutěže bude uchazečům sdělen písemně.

- Nabídky se nevracejí a zůstávají k archivaci u zadavatele.

- Zájemce podáním nabídky do této veřejné zakázky projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

- Veškeré dotazy k zadávacím podmínkám uplatní uchazeč písemně - elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. 12.

- Tyto podmínky soutěže spolu se zákresem zájmového území jsou zveřejněny na www.ostrov.cz v sekci Veřejné zakázky.

V Ostrově dne 1.11.2010

Ing. Alexandra Fürbachová

vedoucí odboru rozvoje a územního plánování